## Slide 1: 第7章 常用时序逻辑功能器件
7.1 计数器
7.2 寄存器和移位寄存器

## Slide 2
§7.1 计数器
一、 计数器的功能和分类
1、概念：计数器是一种用来对输入脉冲进行计数的时序逻辑电路。
2、特点：
（1）时钟脉冲即为计数脉冲。
（2）计数器实现指定计数范围内计数所需要的状态数目称为计数器的模。
（3）计数器除了完成计数功能外，还可用于实现定时、分频、产生节拍脉冲等特定功能，用途十分广泛。

## Slide 3
§7.1 计数器
一、 计数器的功能和分类
3. 计数器的分类
按工作方式分：同步计数器和异步计数器。
按功能分：加法计数器、减法计数器和可逆计数器。
按计数器的计数容量(或称模数)来分：如二进制计数器、十进制计数器、二－十进制计数器等等。

## Slide 4
计数器的分析
计数器的设计
电路由触发器构成
电路由集成组件构成
用触发器实现
用集成组件实现
4、计数器的研究内容
§7.1 计数器
一、 计数器的功能和分类

## Slide 5
二、 异步计数器的分析
异步计数器的特点：在异步计数器内部，有的触发器直接受输入计数脉冲控制，有的触发器则是把其它触发器的输出信号作为自己的时钟脉冲，因此各个触发器状态变换的时间先后不一，故被称为“ 异步计数器 ”。
Q2
D2
Q1
D1
Q0
D0
Q2
Q1
Q0
CP
计数脉冲
三位二进制异步加法计数器
例：三位二进制异步加法计数器。

## Slide 6
Q0Q1Q2
2
1
0 0 0
1010101010
0 0
1
0 1
0
1
1 0
1
1 1
0
0
0 0
0
1
0 1
计数规律：逢二进一。
三位二进制异步加法计数器
Q2
D2
Q1
D1
Q0
D0
Q2
Q1
Q0
CP
计数脉冲
三位二进制异步加法计数器
000
001
010
011
100
101
110
111

## Slide 7
三、 同步计数器的分析
同步计数器的特点：在同步计数器内部，各个触发器都受同一时钟脉冲——输入计数脉冲的控制，因此，它们状态的更新几乎是同时的，故被称为 “ 同步计数器 ”。
例：三位二进制同步加法计数器。
三位二进制同步加法计数器
Q2
Q2
J2
K2
Q1
Q1
J1
K1
Q0
Q0
J0
K0
&
计数脉冲
CP

## Slide 8
分析步骤:
1. 先列写控制端的逻辑表达式：
J2 = K2 = Q1Q0
J1 = K1 = Q0
J0 = K0 = 1
三位二进制同步加法计数器
Q2
Q2
J2
K2
Q1
Q1
J1
K1
Q0
Q0
J0
K0
&
计数脉冲
CP

## Slide 9
2. 再列写状态转换表，分析其状态转换过程。
0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0
Q2 Q1 Q0 Q2 Q1 Q0
现态 次态
n+1
n+1
n+1
000
001
010
011
100
101
110
111

## Slide 10
CP
Q0
Q1
Q2
3. 还可以用波形图显示状态转换表。
思考题：试设计一个四位二进制同步加法计数器电路，并检验其正确性。
Q0的输出的波形的频率是CP的1/2。
Q1的输出的波形的频率是CP的1/4。
Q2的输出的波形的频率是CP的1/8。
二分频
四分频
八分频

## Slide 11
说明：
①计数器计数之前应清零。但初始数据可以人为地置入。
②计数器的位数视需要而定。N个触发器具有2n个状态，称为以2n为模的计数器（或模2n计数器），其计数容量为2n-1。
③异步二进制计数器也称为纹波计数器。
④同步计数器的计数速度比异步计数器高，但电路较复杂。

## Slide 12
四、任意进制计数器的分析
1. 写出控制端的逻辑表达式。
J1 = K1 ＝ 1
J3 =Q1Q2 ， K3 ＝Q1
例1：
分析步骤：
J
CP
K
Q
J
K
Q
F3
F1
1
J
K
Q
F2
J2 = Q1Q3 ， K2 ＝Q1

## Slide 13
2. 再列写状态转换表，分析其状态转换过程：
所分析的电路为同步六进制加法计数器。
0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0
Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1
现态 次态
n+1
n+1
n+1
000
001
010
111
110
011
100
101

## Slide 14
4. 检验其能否自动启动 ？
3. 还可以用波形图显示状态转换表( 略 )

## Slide 15
1. 写出控制端的逻辑表达式。
D2=Q1
D4=Q3
例2：
分析步骤：
D3=Q2
D
CP
Q
D
Q
F3
F1
D
Q
F2
D
Q
F4

## Slide 16
2. 状态转换表：
该电路为格雷码的八进制计数器
该电路不会“挂起”
Q4Q3Q2Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
n+1
n+1
n+1
n+1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
0010
1101
1001
0100
0000
1000
0111
1100
0011
0001
1010
1011
0110
0101
1111
1110

## Slide 17
用触发器构成的计数器电路的分析
首先写出触发器的
控制端的逻辑表达式
再列写计数器的状态转换表
获得计数器的模(即进制数)
最后需检验计数器的可靠性

## Slide 18
五、 计数器的设计
计数器的设计方法很多，大抵可分为两类：一是根据要求用触发器( Flop-Flip)构成，再就是利用具有特定功能的中规模集成组件适当连接而成。
1、利用触发器设计某计数电路
例：数字控制装置中常用的步进电动机有 A、B、C 三个绕组。电动机运行时要求三个绕组以 AAB B BC C CA再回到A的顺序循环通电，试设计一个电路实现之。
设计步骤(分7步)如下：
(1) 根据任务要求，确定计数器的模数和所需的触发器个数。
本任务所需计数器的模数为 6 ，所以触发器的个数为 3 。
(2) 确定触发器的类型。
最常用的触发器有 D触发器和JK触发器，本任务中选用JK触发器。

## Slide 19
001
011
010
110
100
101
(3) 列写状态转换表或转换图。
用三个触发器的输出端QA、QB、QC分别控制电动机的三个绕组A、B、C，并以“1”表示通电，“0”表示不通电。以QCQBQA 为序排列：
(4) 根据所选触发器的激励表，确定各个触发器在状态转换时对控制端的电平要求。
步进电动机绕组通电激励表

## Slide 20
Q n Q n+1 J K
JK触发器的驱动表
0 0 0 d
0 1 1 d
1 0 d 1
1 1 d 0
0 0 1 0 1 1 0 d 1 d d 0
0 1 1 0 1 0 0 d d 0 d 1
0 1 0 1 1 0 1 d d 0 0 d
1 1 0 1 0 0 d 0 d 1 0 d
1 0 0 1 0 1 d 0 0 d 1 d
1 0 1 0 0 1 d 1 0 d d 0
原 状 态 下 状 态 对各控制端的电平要求
QC QB QA QC QB QA JC KC JB KB JA KA
n+1
n+1
n+1
(5) 写出各个控制端的逻辑表达式。
JC = QA KC = QA
JB = QC KB = QC
JA = QB KA = QB
AAB B BC C CA再回到A

## Slide 21
JC = QA KC = QA
JB = QC KB = QC
JA = QB KA = QB
RD
QC
QC
JC
KC
QB
QB
JB
KB
JA
QA
QA
KA
RD
SD
预置数
计数脉冲CP
(6) 画出计数器的逻辑电路图。

## Slide 22
RD
QC
QC
JC
KC
QB
QB
JB
KB
JA
QA
QA
KA
RD
SD
预置数
计数脉冲CP
(6) 画出计数器的逻辑电路图。
(7) 检验该计数电路能否自动启动。

## Slide 23
（1） 四位二进制同步计数器 74LS163
下面将要讲述的74LS163，不但 计数方式是同步的，而且它的清零方式 也是同步的：即使控制端CLR＝0，清零目的真正实现还需等待下一个时钟脉冲的上升沿到来以后才能够变为现实。这就是“ 同步清零 ”的含义。
2、利用集成功能组件设计计数电路

## Slide 24
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
QA
QD
QD
QC
QB
QA
QB
QC
VCC
T
T
P
P
CP
A
A
B
B
C
C
D
D
CLR
LOAD
ENABLE
RC
串行进 位输出
允许
允许
GND
时钟
清除
输出
数据输入
置入
74LS163
74LS 163 管脚图
A、 74LS163 的介绍

## Slide 25
T
P
RC
A
B
C
D
QB
QC
QD
QA
LOAD
CLR
74LS163
74LS163功能表
1 1 1 1 计 数
0 1 1 1 X 保 持
1 0 1 1 X 保持 ( RC=0 )
X X 0 1 并 行 输 入
X X X 0 清 零
P T LOAD CLR CP 功 能

## Slide 26
清除
置入
A
B
C
D
时钟
允许 P
允许 T
QA
QB
QC
QD
串行进 位输出
输出
数据 输入

## Slide 27
例1：用一片74LS163构成六进制计数器。
QD QC QB QA
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
六个 稳态
准备清零： 使 CLR＝ 0
T
P
RC
A
B
C
D
QB
QC
QD
QA
LOAD
CLR
74LS163
&
+5V
CP
B、 74LS163 的应用

## Slide 28
例2：用74LS163构成二十四进制计数器。
(1). 需要两片74LS163；
(2). 为了提高运算速度，使用同步计数方式。
T
P
RC
A
B
C
D
QB
QC
QD
QA
LOAD
CLR
74LS163
T
P
RC
A
B
C
D
QB
QC
QD
QA
LOAD
CLR
74LS163
+5V
+5V
, , , ,
CP
CLR
应该在 QDQCQBQA QDQCQBQA ＝ 0001 0111 时准备清零。
, , , ,
QDQCQBQA QDQCQBQA
, , , ,
CLR =

## Slide 29
2、利用集成功能组件设计计数电路
（2） 二 - 五 - 十进制计数器 74LS90
74LS 90其清零方式通常称为“ 异步清零 ”，即只要 R 0(1) = R 0(2) = 1，不管有无时钟信号，输出端立即为 0；而且它的计数方式是异步的，即CP不是同时送 到每个触发器。

## Slide 30
QC
QA
J
K
QB
J
K
J
K
QD
QD
J
K
CPA
CPB
R 0(1)
R 0(2)
R 9(2)
R 9(1)
QA
QB
QC
QD
74LS90 内部含有两个独立的 计数电路：一个是模 2 计数器(CPA为其时钟，QA为其输出端)，另一个是模 5 计数器(CPB为其时钟，QDQCQB为其输出端)。
外部时钟CP是先送到CPA还 是先送到CPB，在QDQCQBQA这四个输出端会形成不同的码制。
结构和工作原理
Notes: 在74LS90计数器电路中，设有专用置“0”端R1、R2和置位（置“9”）端S1、S2。
http://m.elecfans.com/article/606567.html

## Slide 31
CPA
CPB
R 0(1)
R 0(2)
R 9(2)
R 9(1)
NC
NC
VCC
QA
QD
QB
QC
GND
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
CPB
CPA
74LS90
74LS 90管脚分布图
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90

## Slide 32
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90
R 0(1) R 0(2) R 9(1) R 9(2) QD QC QB QA
d d 1 1 1 0 0 1
1 1 0 d 0 0 0 0
1 1 d 0 0 0 0 0
0 d 0 d
0 d d 0
d 0 0 d
d 0 d 0
计数状态
74LS 90功能表
归纳：
1. 74LS 90在“计数状态”或“清零状态”时，均要求R 9(1)和R 9(2)中至少有一个必须为“0”。
2. 只有在R0(1)和R0(2)同时为 “1”时，它才进入“清零状态”；否则 它必定处于“计数状态”。
QC
QA
J
K
QB
J
K
J
K
QD
QD
J
K
CPA
CPB
R 0(1)
R 0(2)
R 9(2)
R 9(1)
QA
QB
QC
QD
Notes: R是置0，S是置1，高电平有效，不可以同时输入1

## Slide 33
情况一：计数时钟先进入CPA时的计数编码。
CPA
CP
CPB
QB
QD
QC
QA
2
5
QD QC QB
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
QD QC QB CPB QA
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
结论：上述连接方式形成 8421 码。
QD QC QB CPB QA
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
0 1 0 1 5
0 1 1 0 6
0 1 1 1 7
1 0 0 0 8
1 0 0 1 9
0 0 0 0 0
十进 制数

## Slide 34
情况 二： 计数时钟先进入CPB时的计数编码。
CPA
CP
QA
2
CPB
QB
QD
QC
5
QD QC QB
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
结论：上述连接方式形成 5421 码。
0 0 0 0
QA QD QC QB CPA
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
QA QD QC QB CPA
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
1 0 0 0 5
1 0 0 1 6
1 0 1 0 7
1 0 1 1 8
1 1 0 0 9
0 0 0 0 0
十进 制数

## Slide 35
例1：构成BCD码六进制计数器。
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90
方法：令 R0(1) = QB ，
R0(2) = QC
CP
B、 74LS90的应用
QD QC QB QA
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
0 1 0 1 5
0110  0000
R0(1)和R0(2)同时为 “1”， R 9(1)和R 9(2)中至少有一个必须为“0”时，它才进入“清零状态”；

## Slide 36
例3：用74LS 90构成 5421 码的六进制计数器。
0 0 0 0 0
QA QD QC QB
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
1 0 0 0 5
1 0 0 1 6
1 0 1 0 7
1 0 1 1 8
1 1 0 0 9
0 0 0 0 0
十进 制数
至此结束
在此状态下清零
异步清零，此状态出现时间极短，不能计入计数循环。
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90
CP
计数 脉冲

## Slide 37
8421码制下：
在QDQCQBQA ＝ 0110 时清零
同为六进制计数器，两种码制不同接法的比较：
5421码制下：
在QAQDQCQB ＝ 1001 时清零
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90
CP
计数 脉冲
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90
CP
计数 脉冲

## Slide 38
在QDQCQBQA ＝ 0110 时立即清零 。
比较 用74LS 90与用74LS 163构成六进制计数器:
在QDQCQBQA ＝ 0101 时 准备清零 。
T
P
RC
A
B
C
D
QB
QC
QD
QA
LOAD
CLR
74LS163
&
+5V
CP
CPA
CPB
QA
QD
QB
QC
R 9(2)
R 9(1)
R 0(2)
R 0(1)
74LS90
CP
计数 脉冲

## Slide 39
D
CP
一个D触发器组成1位的数码寄存器
CP上升沿,Q =D
CP高电平、低电平、
下降沿，Q不变
RD
SD
D
CP
Q
Q
§7.2 寄存器
寄存器是计算机的主要部件之一，它用来暂时存放数据或指令。

## Slide 40
§7.2 寄存器
一、 数码寄存器
Q3
Q2
Q1
Q0
&
&
&
&
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
A0
A1
A2
A3
CLR
取数脉冲
接收脉冲
( CP )
寄存器是计算机的主要部件之一，它用来暂时存放数据或指令。
四位数码寄存器

## Slide 41
由4D集成电路74LS175组成4位二进制数寄存器
R
D
Q
Q
R
D
Q
Q
R
D
Q
Q
R
D
Q
Q
CP
1D
2D
3D
4D
R
2Q
1Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
Vcc(+5V)
GND
R CP 1D 2D 3D 4D | 1Q 2Q 3Q 4Q
L d d d d d L L L L
H ↑ 1D 2D 3D 4D 1D 2D 3D 4D
H H d d d d
H L d d d d
保持

## Slide 42
由4D集成电路74LS175组成4位二进制数寄存器
〔吊高电平〕
D3
D2
D1
D0
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
R
GND
Vcc
+5V
+5V
74LS175
（电源〕
CP
1D
2D
3D
4D
1Q
2Q
3Q
4Q
4D锁存器
4位二进制数

## Slide 43
数码寄存器(续)
由8D集成电路74LS273组成
8位二进制数寄存器
D3
D2
D1
D0
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
R
+5V
74LS273
1D
8D
1Q
8Q
8D锁存器
Q4
Q5
Q6
Q7
D4
D5
D6
D7
CP
8位二进制数D7~D0

## Slide 44
数码寄存器用于计算机 并行输入/输出接口
外部设备
(打印机)
8D锁存器
1D~8D
1Q~8Q
CP
D7~D0
计算机CPU控制信号
计算机CPU数据总线
输出接口
计算机总线画法:
一条粗线代表8条线

## Slide 45
二、 移位寄存器
所谓“移位”，就是将寄存器所存各位 数据，在每个移位脉冲的作用下，向左或向右移动一位。根据移位方向，常把它分成三种：
寄存器
左移
(a)
寄存器
右移
(b)
寄存器
双向
移位
(c)
1、移位寄存器

## Slide 46
根据移位数据的输入－输出方式，又可将它分为四种：
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
串入－串出
串入－并出
并入－串出
并入－并出
串行输入－串行输出
串行输入－并行输出
并行输入－串行输出
并行输入－并行输出：

## Slide 47
SD
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
&
&
&
&
A0
A1
A2
A3
RD
CLR
LOAD
移位脉冲
CP
0
串行输出
数 据 预 置
3
2
1
0
存数脉冲
清零脉冲
四位并入 - 串出的左移寄存器
初始状态： 设A3A2A1A0 ＝ 1011
在存数脉冲作用下， Q3Q2Q1Q0 ＝ 1011 。
D0 ＝ 0
D1 ＝ Q0
D2 ＝ Q1
D3 ＝ Q2
下面将重点讨论蓝颜色电路—移位寄存器的工作原理。
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
移位脉冲
CP
0
串行输出
3
2
1
0

## Slide 48
D0 ＝ 0
D1 ＝ Q0
D2 ＝ Q1
D3 ＝ Q2
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
移位脉冲
CP
0
串行输出
3
2
1
0
1 0 1 1
0 1 1 0
0 1 1 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Q3Q2Q1Q0
D3D2D1D0
设初态 Q3Q2Q1Q0 ＝ 1011
用波形图表示如下：
Q3
Q2
Q1
Q0
CP
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 49
四位串入 - 串出的左移寄存器：
D0 ＝ L
D1 ＝ Q0
D2 ＝ Q1
D3 ＝ Q2
四位串入 - 串出的右移寄存器：
D1 ＝ Q2
D2 ＝ Q3
D3 ＝ R
D0 ＝ Q1
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
CP
串行输出
3
2
1
0
串行输入
Q
D
Q
Q3
D
Q
D
Q
D
CP
串行输出
Q1
Q2
Q0
串行输入
双向移位寄存器的构成：只要设置一个控制端S，当S＝0 时左移；而当S＝1时右移即可。集成组件 电路74LS194就是这样的多功能移位寄存器。

## Slide 50
2、循环移位寄存器
C
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q1
Q2
Q3
Q4
CP
经4个CP脉冲
循环一周
CP Q1 Q2 Q3 Q4
0 1 0 0 0
1 0 1 0 0
2 0 0 1 0
3 0 0 0 1
4 1 0 0 0

## Slide 51
既具有串行输入又具有并行输入的移位寄存器
CP
Q4
C
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q
S
R
D
Q1
Q2
Q3
串行输入数据
Di
清0脉冲
&
&
&
&
D1
D2
D3
D4
L
并行输入脉冲
并行输入数据
0
0
0
0
1 0 1 0
0
1
1
1
0
1
R=1
S=0
Q1=1
R=1
S=0
Q3=1
R=1
S=1
Q2不变
R=1
S=1
Q4不变
1

## Slide 52
3 、集成电路双向移位寄存器(74LS194)
并行输入数据
右移串入数据
控制端
输出
清0端
时钟
左移串入数据
Q0 Q1 Q2 Q3
DSR D0 D1 D2 D3 DSL
CR
MB
MA
CP
74LS194

## Slide 53
R—右移串行输入
L—左移串行输入
A、B、C、D—并行输入
VCC
QA
QB
QC
QD
S1
S0
CP
QA
QB
QC
QD
CP
S1
S0
CLR
L
D
C
B
A
R
A
B
C
D
R
L
CLR
GND
74LS194
15
16
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
1
1
1
0 0
0 1
1 0
1 1
直接清零
保 持
右移(从QA向QD移动)
左移(从QD向QA移动)
并行输入
CLR
CP
S1 S0
功 能

## Slide 54
第七章结束
谢谢